## Slide 1: Introducción a la percepción remota
Ivan Lizarazo - Octubre 2023
Curso RIO – Sesión 1

## Slide 2: ¿Qué es la Percepción Remota?
La percepción remota es una técnica para obtener información sobre las propiedades de un objeto sin tener contacto físico con él.
Fuente:Battelle (2009)

## Slide 3: ¿Por qué utilizar satélites para estudiar la Tierra?
Mediciones consistentes y rutinarias a escala global.
Perspectiva general de información a escala hemisférica, regional, nacional y local (el ‘gran panorama’).
Ofrecen información para aquellas áreas donde no existe medición terrestre de parámetros.
Alerta temprana sobre eventos ambientales y desastres inminentes.
Atractivo visual: ‘una imagen vale mil palabras’.
Fuente:Battelle (2009)

## Slide 4: Los Satélites Ofrecen una Perspectiva Global
Los datos satelitales se utilizan para muchas aplicaciones, incluyendo el monitoreo meteorológico a nivel global, el análisis del cambio climático, y la observación del medio ambiente.
Fuente:Battelle (2009)

## Slide 5: ¡Una imagen vale mil palabras!
Los satélites ofrecen cobertura consistente y rutinaria
a escala global de eventos ambientales.
Fuente:Battelle (2009)

## Slide 6: Sistemas deTeledetección
Medio donde se propaga la radiación
Sensor y plataforma que lo transporta
Fuente:Battelle (2009)

## Slide 7: Tipos de Plataforma
Dónde se encuentra ubicado el sensor?
Según altura

## Slide 8: Orbitas
Fuente:Battelle (2009)

## Slide 9: Satélites Geoestacionarios
Orbitan a gran altitud (~35,800 km).
Período orbital igual a la velocidad rotacional de la Tierra.
Continuamente observan la misma área de la Tierra.
Muy alta resolución temporal (minutos u horas).
Generalmente se emplean para monitorear condiciones meteorológicas y el desa-rrollo de tormentas fuertes, incluyendo huracanes, tornados e inundaciones.
Fuente:Battelle (2009)

## Slide 10: Satélites Geoestacionarios de Observación Ambiental (GOES)
GOES-Oriente
Satélites meteorológicos geoestacionarios (EE.UU.).
Resolución temporal de 30 minutos a 3 horas.
Resolución espacial de 1 km, 4 km y 8 km.
Múltiples productos, principalmente para el pronosticado meteorológico.
5 bandas:
– Visible (0.55-0.75 mm)
Onda CortaIR (3.80-4.00 mm)
Vapor (6.50-7.00 mm)
IR 1 (10.20-11.20 mm)
IR 2 (11.50-12.50 mm)
GOES-Occidente
Fuente:Battelle (2009)

## Slide 11: Satélites de Órbita Polar
Orbitan a baja altitud (~700-800 km).
Su órbita cruza los Polos Norte y Sur.
La Tierra gira mientras orbita el saté-lite de manera que el satélite observa un área nueva cada vez que pasa.
Los satélites de órbita polar observan la misma área de la Tierra una vez por día (o con menor frecuencia).
Baja resolución temporal.
¡Cobertura global!
Se emplean para estudiar múltiples parámetros, incluyendo la calidad del aire, el uso del suelo, la calidad del agua, y la vegetación.
Fuente:Battelle (2009)

## Slide 12: Satélites de Órbita Polar
Terra
  Launched in 1999
  10:30 AM local overpass
Aqua
  Launched in 2002
  1:30 PM local overpass
Aura
  Launched in 2004
  1:30 PM local overpass
Fuente:Battelle (2009)

## Slide 13: Imágenes de Satélite Radar
Sistema de percepción remota activo
Radar es el acrónimo en ingles de detección y localización por radio.
Este sistema tiene tres funciones principales:
Transmitir señal de microondas hacia una escena.
Recibir la posición de la energía trasmitida, que se refleja hacia el sensor desde la escena iluminada.
Observar la potencia de la señal reflejada y el tiempo en que la señal regresa al sensor.
Fuente:Centro Canadiense de Percepción Remota, Ministerio de Recursos Naturales de Canadá

## Slide 14: RADAR – Radio Detection And Ranging Detección y Localización por Radio
Fuente:Centro Canadiense de Percepción Remota, Ministerio de Recursos Naturales de Canadá

## Slide 15: Características de las Imágenes Satelitales

## Slide 16: Imágenes Satelitales
Resolución Espacial
Resolución Temporal
Resolución Espectral
Resolución Radiométrica
Nubosidad (Época del Año)
Cobertura (Regional, nacional, etc.)
Disponibilidad de Información (Año a Evaluar)
Unidad mínima de Mapeo

## Slide 17: Resolución Espacial
Medida de la distancia angular o linear mas pequeña que puede captar un sensor de la tierra representada por un pixel

## Slide 18: Resolución espacial
Port of Belize area
Imagen Quickbird Color natural cortesía de Digital Globe, Inc.; imagen capturada 19 Sept 2002

## Slide 19
Píxeles de 1 mt: resolución de IKONOS / Quickbird*
Principio Operacional: IKONOS o quickbird pueden utilizarse para mapear formas pequeñas de unos pocos m2 de largo
Identificación de Mangle

## Slide 20
Celdas de 15 mt sobrepuestas con Píxeles 1 mt (resolución de ASTER / pan-sharpened LandSat 7)
Identificación de Mangle

## Slide 21
Identificación de Mangle
Pixeles de 15m (resolución de ASTER / pan-sharpened LandSat 7)

## Slide 22
Principio Operacional: ASTER puede ser utilizado para mapear unidades de al menos ¼ acre (0.25 acres = Unidad mínima de mapeo de ASTER)
Identificación de Mangle
Pixeles 15m (resolucion de ASTER / pan-sharpened LandSat 7)

## Slide 23
Pixeles 1 m: resolucion of IKONOS / Quickbird*

## Slide 24
Píxeles 15m (resolucion de ASTER / pan-sharpened LandSat 7)

## Slide 25
Identificación de Mangle
pixeles 1m : resolucion de IKONOS / Quickbird*

## Slide 26
Identificación de Mangle
Celdas 30m sobrepuestas c/ pixeles 1m (resolucion de LandSat 7)

## Slide 27
Identificación de Mangle
Pixeles 30m (resolucion de LandSat 7)

## Slide 28
Principio operacional: los datos LandSat son usados para mapear unidades de al menos
1 acre (1 acre = Unidad mínima de mapero de LandSat)
Hilera visible de mangle
pixeles 30m (resolución de LandSat 7)

## Slide 29
pixeles 1m : resolucion de IKONOS / Quickbird*

## Slide 30
pixeles 30m (resolucion de LandSat 7)

## Slide 31
pixeles 1m : resolucion de IKONOS / Quickbird*

## Slide 32
Celdas de 250m sobrepuestas con pixeles de 1m (resolución de MODIS)

## Slide 33
pixeles 250m (resolución de MODIS )

## Slide 34
pixeles 1m
IKONOS, Quickbird

## Slide 35
pixeles 250m (resolucion de MODIS)

## Slide 36
pixeles 1m : resolución de IKONOS / Quickbird*

## Slide 37: ¿Que significa en el análisis?
LandSat ETM+
ASTER
Quickbird* / Ikonos
Parche de manglar
7,200m2
8 x 30m pixeles
5,850m2
26 x 15m pixeles
4,455m2
4,455 x 1m pixeles

## Slide 38: Resolución Espacial
Fuente:Jensen,2004

## Slide 39: Resolución Espacial
Fuente: Jensen, 2004

## Slide 40: Comparación de Imágenes de Resolución Espacial
Cuadro compilado por CATHALAC, de varias fuentes

## Slide 41: Resolución Temporal
Este concepto alude a la frecuencia de cobertura que proporciona el sensor.
Periodicidad con la que este adquiere imágenes de la misma porción de la superficie terrestre.
El ciclo de cobertura esta en función de las características ópticas de la plataforma.

## Slide 42: Satélites de Orbita Polar de la NASA

## Slide 43: Satélites de Orbita Polar que Pasan en Horas de la Tarde

## Slide 44: Periodicidad de los sistemas espaciales
Varían de acuerdo a los objetivos fijados para el sensor:
Satélites Metereologicos
Información en periodos cortos de tiempo (Observan fenómenos muy dinámicos)
Satélites de Recursos Naturales
Ofrece periodicidad mucho menor Landsat 16 días

## Slide 45: Resolucion Temporal
Cuadro compilado por CATHALAC, de varias fuentes

## Slide 46: Resolución Espectral
Indica el numero de anchura de las bandas espectrales que pueden discriminar el Sensor.
Un sensor será tanto mas idóneo cuanto mayor numero de bandas proporcione, ya que facilita la caracterización espectral de las distintas cubiertas.

## Slide 47: Bandas Espectrales

## Slide 49: Comparación de Imágenes en Resolución Espectral
Satelite | Sensor | Propiedad | Desde | Bandas Espectrales
Landsat 5 | TM | NASA / USGS | 1984 | 7
IRS-1C | LISS-III | ISRO | 1995 | 7
SPOT 4 | HRVIR | CNES | 1998 | 5
Ikonos |  | GeoEye | 1999 | 4
Landsat 7 | ETM+ | NASA / USGS | 1999* | 9
EO-1 | ALI | NASA | 2000 | 10
Terra | ASTER | NASA / JAXA | 2000 | 14
EO-1 | Hyperion | NASA | 2000 | 242
Terra / Aqua | MODIS | NASA | 2000 | 36
SAC-C |  | CONAE | 2000 | 3
Quickbird |  | Digital Globe | 2001 | 4
ENVISAT | MERIS | ESA | 2002 | 15
SPOT 5 | HRG | CNES | 2002 | 5
CBERS 2 | CCD | INPE / CAST | 2003 | 5
CBERS 2B | CCD / HRC | INPE / CAST | 2007 | 6
Cuadro compilado por CATHALAC, de varias fuentes

## Slide 50: LONGITUD DE ONDA
La mayoría de los dispositivos de sensoramiento remoto hacen uso de la energía electromagnética. Sin embargo, el espectro electromagnético es muy amplio y no todas las longitudes de onda son igualmente efectivas para propósitos de sensoramiento remoto. Además, no todas tienen interacciones significativas con los materiales de la superficie de la tierra de interés para nosotros.

## Slide 51: Resolución Espectral
Infrarrojo |  |  |  | 
Cercano | 0.73 | – | 1.2 | (NIR)
Medio | 1.2 | – | 3.0 | (MIR)
Térmico | 3.0 | - | 15.0 | (TIR)

## Slide 52
1 Amstrog = 0,001 micrón ( µ ) = 0,000001 de milímetro ...
Una vez que la onda de despolarización
WAVELENGTHS (en metros) 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3
10-2
10-1
VISIBLE
10-9 10-8
X RAYS
ULTRA
VIOLET
INFRARED
MICROWAVE
101 102
RADIO WAVES
400
500
600
700 nanometers
mas largo
mas corto 10-11 10-10
GAMMA RAYS

## Slide 53: Visible - Infrarrojo
Espectro visible (0.4 a 0.7 μm)
Máxima radicación solar
Tres bandas azul, verde y rojo
Puede percibir nuestro ojo Infrarrojo Cercano (IRC 0.7 – 1.3 μm)
Capacidad para distinguir masa vegetales y concentraciones de humedad
Infrarrojo Medio (1.3 a 8μm)
Infrarojo de onda Corta (SWIR) (1.3 y 2.5 μm) Idóneo para estimar el contenido de humedad en la vegetación o suelos.
Infrarojo medio (IRM) (3.7 μm) detección de focos de alta temperatura (Incendios y Volcanes Activos)
Infrarojo Lejano o Térmico (IRT, 8 a 14 μm)
Porción emisiva del espectro terrestre, calor proveniente de la tierra.
Fuente: Aronoff, 2005

## Slide 54
Hyperion Views Tucson Wildfires - July 3, 2003
VIS Bands VNIR Bands SWIR Bands
Fuente:NASA, 2007

## Slide 56: Microondas - Radio
Algunas características de la energía electromagnética son:
frecuencia,
polarización y
longitud de onda (inversamente proporcional a la frecuencia).
Microondas – Frecuencias entre 0.3 y 300 GHz (longitud de onda entre 1m y 1mm).
Fuente: Centro Canadiense de Percepción Remota, Ministerio de Recursos Naturales de Canadá

## Slide 57: Combinación de Bandas
Fuente: Jensen, 2004

## Slide 58: Erupción de Mt. Etna, Sicilia
58
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
400
600
800
1000 1200
1600 1800 2000 2200 2400
1400
Wavelength
Radiance
Lava Profile Spectra: July 22th 2001
bkgd X:73 Y:3593~~1 mid start X:53 Y:3631~~1 edge start X:51 Y:3631~~1 tip X:144 Y:3656~~1 crater X:45 Y:3614~~1
Spectrum | Crust Temp | Hot Temp | Area Hot
J 13 - CTB | 346 C | 994 C | 0.0025
J 13 - MM | 874 C | 876 C | 0.45
J 13 - CTS | 976 C | 978 C | 0.47
J 13 - TipX | 210 C | 900 C | 0.00034
J 22 - MS | 726 C | 1075 C | 0.090
J 22 - CX | 487 C | 1075 C | 0.022
J 22 - RS* | 1054 C | 1058 C | 0.690
EO-1 Hyperion Spectra
Hyperion Temperatures for Etna
ALI Pan Enhanced Bands 3-2-1
EO-1 ALI
Bands 7-5-5’
Hyperion 7-5-4 Equiv
Julio 22, 2001
Fuente:NASA, 2007

## Slide 59: Resolución Radiométrica
Define la sensibilidad de un detector a las diferencias de fuerza de la señal detectada

## Slide 60: Resolución Radiométrica

## Slide 61: ALI versus ETM+ Local Geometry Maricopa July 27, 2001 (DOY208)
ETM+ L1G
band 1
ALI L1R
band 2

## Slide 62
Fuente: Jensen, 2004

## Slide 63
Fuente: Jensen, 2004

## Slide 64: Costos
Cuadro compilado por CATHALAC, de varias fuentes

## Slide 65: % Nubosidad
Fechas de Adquisición
Época Lluviosa Mayo –Noviembre
Épocas Secas Diciembre- Abril
Bosques nubosos en America Central
(fuente: Nair et al 2007)

## Slide 66: Cobertura
Cantidad de Imagenes

## Slide 67: Disponibilidad de Información
Año a evaluar
Fuente: Jensen, 2004

## Slide 68: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Earth Observing Satellites April
28, 2006
68
Spacecraft
ACRIMSAT EO-1 GRACE
ICESat Jason-1 LandSat-7 QuikSCAT Terra TOMS-EP TRMM

## Slide 69: Disponibilidad de Información
Cobertura

## Slide 70
Fuente: Jensen, 2004

## Slide 71: Unidad Mínima de Mapeo
Fuente: Herold et al , 2008.

## Slide 72: Disponivilidad de Software
ArcGIS
BEAM
ENVI
ER Mapper
ERDAS Imagine
Grass
IDRISI Kilimanjaro
ILWIS
Intergraph Image Analyst
PCI Geomatica

## Slide 73: Referencias
Aranoff, S.2005. RemoteSensing forGISManagers. FirstEdition. ESRIPress. 487 pp.
Chuvieco, E. 2002. Teledetección Ambiental: La Observación de la Tierra desde el Espacio. Ariel Ciencia. Barcelona, España. ISBN: 84-344-8047-6. 596 pp.
Battelle Memorial Institute. 2009. "Teledetección con imágenes satelitales para analizar calidad del aire enCentroamérica." Presentacion. Panamá, República de Panamá.
http://www.servir.net/Material_de_entrenamiento
Herold, M. 2008. Assessment of the status of the development of standards for the Territorial EsssentialClimate Variables. Draftversion. GTOSSecretariat. FAO.Rome,Italy. 30pp.
Jensen, J.R. 2007. RemoteSensing ofthe Environment: An Earth ResourcePerspective. Second Edition. Prentice Hal. 592 pp.

## Slide 74: Material Recomendado
Tutorial de perceptcion remota. Battelle Memorial Institute. 2009. "Teledetección con imágenes satelitales para analizar calidad del aire en Centroamérica." Presentacion. Panamá, República de Panamá.
http://www.servir.net/Material_de_entrenamiento
Tutorial de percepción remota de la NASA(incluye datos de radar): http://rst.gsfc.nasa.gov/Front/tofc.html
Tutorial de teledetección con radar del CCRS: http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/gsarcd/index_e.php